## Slide 1: Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 2
Yüzey işleme işaretleri yapım resimlerinde bulunması gereken önemli unsurlardan bir tanesidir. Autocad Programında yapım resmi çizilirken yüzey işleme işaretleri de kurallarına uygun olarak resim üzerine yerleştirilmelidir
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 3
  Malzeme üretildikten sonra parça yüzeyleri tam düz değillerdir. Yüzeylerde birisi makro seviyede olan dalgalar (W) ve diğeri mikro yani küçük seviyede olan yüzey pürüzlülüğü gibi (R) düzensizlikler bulunur. Tüm bu düzensizlikler yüzey kalitesini belirler.
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 4
  Makine yapımında beraber çalışan yüzeylerin birbirine göre çalışma durumları yaptıkları görevler bakımından çok önemlidir.
  Birbiriyle sürterek çalışan yüzeylerin hassasiyet dereceleri makinenin çalışma sırasında makinenin randımanını etkiler. Yüzeyleri düzgün olmayan makine parçaları çalıştıkları yerlerde gürültülü çalışırlar ve çabuk yıpranır. Hassas ve amacına uygun işlenmiş parçalar ise uyumlu çalışır makinenin verimini arttırır. İmalatta meydana gelen parçanın yüzeyindeki şekil ve dalgalanmalara pürüzlülük adı verilir. Pürüzlülük değeri parça üzerinden profilmetre denilen bir cihazla μm olarak bulunur. Şekil de parçanın yüzeyindeki şekil ve dalgalanmalar gösterilmiştir.
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 5
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 6
  Pürüzlülük Değerleri ve Pürüzlülük Sınıf Numaraları
  İmalat sonrası parça yüzeylerinin tamamı aynı özelliklerde olmayabilir. Maliyetin artmaması için yüzeyler, gerektiği kadar düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Uygulamalarda farklılıkları önlemek için yüzey kaliteleri standart hale getirilmiştir ve ISO 1302/1992 ve TS 2040/Şubat 1999’la açıklanmıştır. Bu standartlara göre 12 çeşit yüzey kalitesi belirlenmiştir. Ra aritmetik ortalama pürüzlülük değerlerine karşı gelen pürüzlülük sınıf numaraları aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 7
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Yüzey İşleme İşaretleri

## Slide 8
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 9
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Profilmetre
https://www.youtube.com/watch?v=QdXOVr7kLM4
https://shop.mitutoyo.eu/web/mitutoyo/tr/mitutoyo/1292249267209/Surftest%20SJ-310/index.xhtml;jsessionid=A6F4D53DA37C7E1AEEAB4BA9C1DC69DE

## Slide 10
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
a harfiyle belirtilen yere: Ra ortalama pürüzlülük değeri/değerleri mm cinsinden veya sınıf numarası yazılır

## Slide 11
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
b harfiyle belirtilen yere üretim metodu, işleme, kaplama veya üretimle ilgili diğer işlemler yazılır

## Slide 12
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
c harfiyle belirtilen yere ölçülecek kısmın uzunluk değeri mm cinsinden yazılır

## Slide 13
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
d harfiyle belirtilen yere işleme izlerinin yönü belirtilir

## Slide 14
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
e harfiyle belirtilen yere mm cinsinden en fazla işleme kalınlığı belirtilir

## Slide 15
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
f harfiyle belirtilen yere Ra’ dan başka, diğer pürüzlülük değeri mm cinsinden yazılır

## Slide 16
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 17
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 18
  Bir parçanın tüm yüzeyleri aynı yüzey kalitesiyle işlenecekse sembole bir daire eklenir ve resmin üst tarafına yerleştirilir
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 19
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 20
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 21
Yüzey İşleme İşaretleri
Ahmet SAN
Karamürsel 2025