## Slide 1: Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 2
Şekil ve Konum toleransları yapım resimlerinde bulunması gereken önemli unsurlardan bir tanesidir. Autocad Programında Şekil ve Konum toleransları resim üzerine yerleştirilmesi oldukça kolay bir işlemdir.
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 3
  Şekil ve Konum toleranslarında iki öğe vardır bunlar:
  1-Datum: Şekil ve konum toleransının referans alınacağı yüzeyi göstermek için kullanılan semboldür.
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Referans Yüzey işareti
(Datum)

## Slide 4
  Şekil ve Konum toleranslarında iki öğe vardır bunlar:
  2-Şekil ve Konum Toleransı: üç ayrı bölümüvardır birincisi sembol, ikincisi tolerans üçüncüsü referans yüzeyidir
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Şekil Toleransı

## Slide 5
  Teknik Resimde standart olarak kullanılan Şekil ve Konum toleransları ve sembolleri şunlardır
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 6
  Şekil ve Konum toleranslarının AutoCad Programında şu şekilde resim üzerine yerleştirilir
  1-Datum (Referans Yüzey) yerleştirme: Öncelikle Anotate Paletinde bulunan leaders altındaki ok tıklaranak yeni bir leaders tanımlanır
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Yeni Leaders Tanımlama

## Slide 7
  Şekil ve Konum toleranslarının AutoCad Programında şu şekilde resim üzerine yerleştirilir
  1-Datum (Referans Yüzey) yerleştirme: Öncelikle Anotate Paletinde bulunan leaders altındaki ok tıklaranak yeni bir leaders tanımlanır Sonra New butonu tıklanıp stile yeni isim verilir continue ye basılır
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Yeni Leader Tanımlama

## Slide 8
  Şekil ve Konum toleranslarının AutoCad Programında şu şekilde resim üzerine yerleştirilir
  1-Datum (Referans Yüzey) yerleştirme: Bu pencereden ok şekli olarak datum seçilir
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Datum oku

## Slide 9
  Yeni tanımladığımız leader seçiliyken Multileader tıklanır ve referans yüzeye leader yerleştirilir
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Datum oku
Datum okunun resim üzerine yerleştirlmesi

## Slide 10
  Yeni tanımladığımız leader seçiliyken Multileader tıklanır ve referans yüzeye leader yerleştirilir
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Dimension kısmından tolerance seçilir
Datum kutusunun içine Yazılacak harf yazılır

## Slide 11
  Resmin üzerine yerleştirimiş referans yüzey (Datum) sembolu
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Datum Sembolu

## Slide 12
  İkinci adım şekil ve konum toleransının yerleştirilmesidir Bu adımda tolerans kısmına girilip sym kutusu tıklanır ve tolerans çeşidi seçilir daha sonra tolerans miktarı ve referans yüzeyi belirtilir
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025
Sembol seçimi

## Slide 13
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025

## Slide 14
Şekil ve Konum Toleransları
Ahmet SAN
Karamürsel 2025