## Slide 1: 1.3. ÇİZİM DÜZENLEME KOMUTLARI 1.3.1. Move/Copy Komutu 1.3.2. Fillet Komutu 1.3.3. Chemfer Komutu 1.3.4. Trim Komutu 1.3.5. Extend Komutu
Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
İki Boyutlu Çizim Düzenleme Komutları
6.Hafta

## Slide 2: İki Boyutlu Çizim Komutları
1.3. ÇİZİM DÜZENLEME KOMUTLARI
Düzenleme komutları, iki boyutlu çizim komutları ile oluşturulan objelerin biçimlerini değiştirerek yeniden oluşturulmasını sağlayan çizime yardımcı komutlardır.

## Slide 3: İki Boyutlu Çizim Komutları
1.3.1. Move/Copy (Taşıma ve Kopyalama) Komutu
Simgesi :
Konumu : MODIFY>Move/Copy
Klavye Kısa yolu: M
Objelerin taşınması, kopyalanması ya da döndürülmesi için kullanılan komuttur.

## Slide 4: İki Boyutlu Çizim Komutları
1.3.2. Fillet (Kavis) Komutu
Simgesi :
Konumu : MODIFY>Fillet
Klavye Kısa yolu:
Seçilecek iki ayrı obje (doğru-doğru, doğru-eğri, eğri-eğri) arasına yarıçapı belirlenen bir yay parçası çizmek için kullanılan bir komuttur.
Fillet komutunun uygulama aşamaları şu şekildedir:
1) Kavis oluşturulmak istenilen kesim noktası seçilir
2) Radüs değeri ekranda beliren kutucuk içine yazılır (
3) ENTER tuşuna basılır ve kavis oluşturma işlemi bitirilir Bir seferde aynı değere sahip birden çok nokta seçimi de yapılabilir.

## Slide 5: İki Boyutlu Çizim Komutları
1.3.3. Chemfer Komutu
Simgesi :
Konumu : MODIFY>Chamfer>Equal Distance
MODIFY>Chamfer >Distance and Angle Chamfer
MODIFY>Chamfer > >Two Distance Chamfer
Klavye Kısa yolu:
Seçilecek iki ayrı obje (doğru-doğru, doğru-eğri, eğri-eğri) arasına mesafeleri belirlenen bir köşe kırma (Pah) işlemi yapan komuttur. Üç farklı kullanım vardır.
Chemfer Komutunun Kullanımları:
1) Equal Distance Chamfer: X ve Y ekseninde belirlenen değer kadar köşeye pah kırar
2) Distance and Angle Chamfer: Bir eksende belirlen değer ve açısı verilen pah kırar
3) Two Distance Chamfer: X ve Y ekseninde ayrı ayrı belirlenen değer kadar pah kırar

## Slide 6: İki Boyutlu Çizim Komutları
1.3.4. Trim Komutu
Simgesi :
Konumu : MODIFY>Trim
Klavye Kısa yolu: T
Seçilecek objelerin budanmasını sağlayan komuttur. Budanması istenilen doğru ya da yay parçası üzerine gelinip farenin sol tuşuna basılarak budama işlemi yapılır.

## Slide 7: İki Boyutlu Çizim Komutları
1.3.5. Extend (Uzatma) Komutu
Simgesi :
Konumu : MODIFY>Extend
Klavye Kısa yolu:
Seçilecek objelerin bir sonraki referansa kadar uzatılmasını sağlayan komuttur. Uzatma işlemini yap mak için objenin istenen kenarına farenin sol tuşu ile basılır

## Slide 8: İki Boyutlu Çizim Komutları